## Slide 1
HeteroLLM-Sim 4.0.0 · 当前工作区实现
HBM 与 HBF
仿真器究竟模拟到哪一层
01
从地址、介质动作与共享资源，
解释一次访问如何影响 Token 时间
代码驱动的机制讲解
技术细节 × 日常比喻 × 可编辑示意图
基于 2026-10-26 工作区代码；参数示例不代表实测芯片
HBM
HBF
打开抽屉，连续取物
整箱取回，再按需拆零
Notes: 本演示解释当前工作区已实现的抽象层级，不是芯片规格介绍，也不宣称完整标准或电路级仿真。HBM用抽屉比喻开行与行命中；HBF用整箱拆零比喻整页阵列读取和主机访问粒度。所有比喻只是帮助理解，技术行为以当前代码为准。内容依次覆盖组织、地址、介质状态、资源竞争、系统指标和精度边界。主要来源：src/heterollm_sim/memory_types.py、memory_mapping.py、dram_core.py、_hbm_control.py、nand_core.py、data_motion.py。

## Slide 2
HeteroLLM-Sim · 建模层级
五个观察层级
沿层级向下看细节，再沿执行结果向上解释性能
02
1
组织与参数
有哪些单元？容量、几何、带宽与时序
2
数据与地址
数据放在哪里？owner、allocation、offset
3
介质状态与动作
要做什么？开行、读页、编程、缓存替换
4
共享资源与事件
何时能做？准入、排队、依赖与资源日历
5
推理性能输出
造成什么影响？算子、Token、TTFT / TPOT
Core
资源日历
任务完成 → Token 时间
代码：physical_contract.py · data_motion.py · event_kernel.py · reporting.py
Notes: 此页的五层是观察视角，不是一次读操作依次经过的五个时段。配置和组织决定地址可表达范围；allocation和owner把任务数据绑定到实际内存端点；Core维护介质状态并在共享日历上预定资源；完成时间回写事件内核，再由serving形成token指标。来源：src/heterollm_sim/physical_contract.py:154-200；planner.py:5074-5084；data_motion.py:1209-1235,1376-1485；event_kernel.py:685-705；serving.py:16736-16754,17035-17039。

## Slide 3
HeteroLLM-Sim · 建模层级
组织坐标、状态、执行资源
可被寻址的一层，不一定拥有独立总线或独立队列
03
1
组织坐标
它在哪里
Bank / Row
Plane / Block / Page
像楼栋、房间与抽屉编号
2
介质状态
它现在怎样
打开哪一行
缓存哪一页、何时就绪
像抽屉是否打开、箱子是否取回
3
执行资源
谁能同时工作
命令总线 / DQ
阵列 / 内部通道 / Host
像共用柜台、走廊与出口
代码：memory_mapping.py · _hbm_control.py · nand_core.py
Notes: 组织坐标回答位置，状态回答历史，执行资源回答共享和并行。比如HBF Block、Page都有物理坐标和计费意义，但不会各自增加独立阵列总线；HBM PC的数据通路独立，但同一物理Channel的两个PC共享行命令与列命令总线。资源数量不能仅从地址层级的节点数量推断。来源：src/heterollm_sim/memory_mapping.py:49-98,124-161；dram_core.py:98-102；nand_core.py:537-567。

## Slide 4
HeteroLLM-Sim · 建模层级
共同入口：张量怎样变成一次访问
数据身份先绑定分配区间，真正派发任务时再提交给内存 Core
04
张量 / Buffer
权重、KV、激活
Allocation
owner 与 generation
物理字节范围
base + offset
AccessRequest
操作、地址、字节、到达
介质拆分
HBM burst / HBF page
仓位比喻
货物编号 → 仓位起点 → 第几格 → 本次取多少
访问范围与地址校验
访问不能越出 allocation
显式地址须与分配绑定一致，
并落在设备容量内
代码：planner.py · memory_allocator.py · data_motion.py · memory_mapping.py
Notes: Planner生成memory_accesses并保持稳定buffer/tensor身份；allocator在运行内分配对齐且不搬移的地址，以buffer identity加generation区分生命周期。派发时重新解析allocation、offset和显式地址，检查范围与设备容量。之后构造AccessRequest(operation,address,byte_count,arrival)，调用DramCore或NandCore。纯读读不凭空增加依赖，重叠读写依赖会保留。不能把所有planner路径都声称为实测硬件trace，部分aggregate缓存路径另有显式抽象标记。来源：planner.py:4930-4974,5074-5084；memory_allocator.py:25-47,91-100；data_motion.py:1209-1235,1261-1282,1376-1406；_token_program.py:338-359。

## Slide 5
HeteroLLM-Sim · 建模层级
HBM：从 Stack 寻址到 Burst Column
示例：16H、32 Gb Die 的 HBM4 标准参考组织；不是已知厂商器件配置
05
Stack
1 堆
Channel
32 / Stack
PC
2 / Channel
Bank Group
8 / PC
Bank
8 / Group
Bank 内部继续寻址
Row → 32 B Burst Column
容量不能重复乘 Die
64 PC × 64 Bank × 16,384 Row
× 1,024 B = 64 GiB / Stack
per_stack 几何已经包含 16H；
SID 是从 Bank 序号派生的标签
代码：hbm_geometry.py · memory_mapping.py · 测试 test_hbm_stack_geometry.py
Notes: HBM标准构造器对HBM4选择32物理Channel、每Channel两个PC。16H组织为每PC 8个Bank Group×每组8 Bank，共64 Bank。32Gb密度时每Bank 16384个有效1KiB Row，得到64GiB/Stack。bank_geometry_scope=per_stack，因此addressable_die_count=1，物理16 Die是描述字段，不可再次乘容量。通用DramConfig虽有die/subchannel/rank坐标，但标准构造器subchannel=1且rank=1。SID不是单独资源树节点，而由每16 Bank的编号派生。全局lane展平Stack、Channel与PC，lane是权威数据资源ID。HBM3/4有效寻址Row为1KiB，而开行激活页为2KiB，active_row会屏蔽相关高位；图中Row是有效寻址概念。来源：hbm_geometry.py:132-151,244-285；memory_types.py:593-599；memory_mapping.py:77-98；_hbm_dependencies.py:60-66；tests/test_hbm_stack_geometry.py:275-290。

## Slide 6
HeteroLLM-Sim · 建模层级
HBM：两个 PC，共享命令、各走数据
以下按 jedec_hbm 模式说明；命令能否发出与数据通路是否空闲是两件事
06
一个物理 Channel
共享 Row CA
ACT / PRE / REF
共享 Column CA
RD / WR
两类命令窗口都服务 PC0 与 PC1
PC0 · 各 Bank 状态
独立 DQ 数据通路
PC1 · 各 Bank 状态
独立 DQ 数据通路
Bank 开行与时序状态、命令和 DQ 分开维护
两个柜台窗口
同一类命令共用窗口；
不能因为 PC 不同就同时发出
两条传送带
PC0 与 PC1 各有 DQ；
数据传输可以独立排期
代码：dram_core.py:98–102 · _hbm_control.py
Notes: 资源归属是本页重点。同一物理Channel的两个PC共同使用Row CA和Column CA，两条CA本身是独立的命令资源，都可服务两个PC；DQ按PC分开，命令窗口不会直接等同DQ传输。Bank状态控制开行、预充电和下次操作的合法时间；PC/Channel还维护方向与组间约束。不要把PC独立DQ误画成CA也独立。来源：src/heterollm_sim/dram_core.py:98-102；_hbm_control.py:37-77,95-130。

## Slide 7
HeteroLLM-Sim · 建模层级
HBM：同样是读，行状态会改变动作
比喻：已开的抽屉直接取；关着的先开；开错的先关再开
07
行命中
目标激活页已打开
RD
RL
DQ
未开行
先打开目标激活页
ACT
tRCD
RD
RL
DQ
行冲突
先关闭旧页再打开新页
PRE
tRP
ACT
tRCD
RD
RL
DQ
示意不按时间比例；还受 tRAS / tRC、组间间隔、方向切换与可选刷新等约束
Notes: 这是动作顺序图，不能根据形状宽度推断实际时延。jedec_hbm维护ACT/PREpb/PREab/RD/WR/REFab正常操作子集。命令占用与阵列时序约束分开，read latency与DQ占用也分开。行命中按active_row判断，HBM3/4的两个1KiB有效半页可能对应同一2KiB激活页。写恢复时间限制下次PRE，不额外添加到本次写的DQ完成尾部。周期all-bank refresh由配置启用，analytical模式不包含这一组完整约束。来源：_hbm_control.py:1-13,486-488,569-584；hbm_geometry.py:249-253,285-297,379-391。

## Slide 8
HeteroLLM-Sim · 建模层级
HBM：三次同地址读的时钟例子
代码测试：HBM3E 参考、512 GiB 可见容量、1,600 GB/s 接口预算；非实测时延
08
tCK = 2.56 ns
RL = 32 CK
tCCD = 4 CK
Burst = 2 CK
0
10
20
30
40
50
CK
Row CA
Column CA
DQ
ACT @ 0
RD1
1
RD2
2
RD3
3
RD：CK 7 / 11 / 15
DQ：39–41 / 43–45 / 47–49
完成：104.96 / 115.20 / 125.44 ns
来源：tests/test_hbm_clock_arithmetic.py:16–38；ACT 后阵列时序锚点为 CK1
Notes: 测试明确规定tCK=2.56ns、read latency=81.92ns、same-group column spacing=10.24ns。ACT在CK0，阵列时序锚点在CK1；tRCD=14ns，合法首个RD对齐到CK7。之后RD为CK11、CK15。RL固定32CK，burst占2CK，故DQ分别为39-41、43-45、47-49CK；完成为41×2.56=104.96ns、45×2.56=115.20ns、49×2.56=125.44ns。三次请求均为32B，同地址，到达时间默认0。横轴为CK，ACT形状显示1.5CK占用但文字不声称完整波形。参考配置另覆盖512GiB，仅用于测试时钟计算。来源：tests/test_hbm_clock_arithmetic.py:16-38。

## Slide 9
HeteroLLM-Sim · 建模层级
HBF：地址到页，资源分到阵列与通道
通用 NAND 坐标完整保留；论文原生配置把实际 Die 映成 Core Channel
09
通用坐标
Channel → Target → Die → LUN → Plane → Block → Page → offset
Stack 分组
16 个实际 Die / Stack
实际 Die
1 个 Core Channel
Plane
25 个独立阵列 / Die
Block → Page
擦除单位 → 4 KiB 页
同一实际 Die 的 Plane 共享内部传输通道
Plane 阵列独立 ≠ 内部通道与 Host 出口独立
论文 HBF 示例
每堆 16 × 25 = 400 个阵列单元
Target / Core Die / LUN 各取 1
代码：memory_mapping.py:124–161 · scripts/exploring_hbf_paper_config.py:272–342
Notes: 本页主图采用论文原生builder的HBF示例，不是全部HBF模式统一的组织。每个实际Die映射一个Core Channel，连续16个Channel构成一个Stack分组；NandConfig没有独立stack字段。targets_per_channel、dies_per_target、luns_per_die均为1，planes_per_lun=25且planes_independent=True。不得把实际Die再乘到Core die字段。每Plane拥有独立阵列日历，同一实际Die的Plane共享内部数据通道，最后汇聚到聚合Host接口。通用坐标无独立名为package的字段；target不擅自改称package。planes_independent=False时同LUN的Plane共享服务单元；parallel_units可折叠有效执行资源但不改变地址坐标。来源：memory_types.py:659-712；memory_mapping.py:124-161；nand_core.py:537-567；scripts/exploring_hbf_paper_config.py:272-342。

## Slide 10
HeteroLLM-Sim · 建模层级
HBF：冷读与命中走不同的路径
整箱拆零：冷读先取回一整页，命中后可复用已取回的页
10
冷读 / Miss
准入
有限 outstanding
PAGE_READ
Plane 阵列
INTERNAL
共享内部通道
HOST
主机传输日历
缓存命中 / Hit
缓存页已就绪
HOST
命中仍需等待缓存页就绪与 Host 资源；
缓存替换另受未完成读者约束，避免过早覆盖
代码：nand_core.py:1800–1955 · memory_mapping.py:240–257
Notes: 冷读先受准入限制，再PAGE_READ、INTERNAL_TRANSFER、HOST_TRANSFER，各阶段由不同资源日历计时，不能简单压成数据量除总带宽。跨页请求逐页拆分。阵列和内部搬运以完整媒体页计费；Host按host_granularity_bytes取整。读缓存命中跳过PAGE_READ与INTERNAL_TRANSFER，但要等ready与Host资源；reader_end约束缓存替换与重新填充时机，不是命中读取的额外前置条件。每bank两槽与LRU在所讲配置中启用，不代表所有通用NAND配置默认如此。来源：nand_core.py:641-676,1800-1955；memory_mapping.py:240-257。

## Slide 11
HeteroLLM-Sim · 建模层级
HBF：双页缓存与中间 SRAM 是两种模型
一个管理媒体页的复用与覆盖时机；另一个承接显式工作区访问
11
每阵列的两个读缓存槽
Slot A
page tag · ready
reader_end · LRU
Slot B
page tag · ready
reader_end · LRU
覆盖前必须保护仍在读的页；
两槽支持流水，但不会消除共享通道瓶颈
SramCore
独立中间 SRAM
显式容量、端口与带宽访问
由 allocator 管理工作区生命周期
代码：nand_core.py:641–676 · sram_core.py · scripts/exploring_hbf_paper_config.py
Notes: NandCore页缓存是标签、ready、reader_end和LRU元数据，以及真实资源预订的抽象。它不是完整SRAM bank/port时序模型。论文HBF每Stack有16Die×25Plane×2槽×4096B=3,276,800B=3.125MiB原生读缓存；论文3.13MB标签在本地builder明确按约MiB解释，不能写成3,130,000B。中间SRAM是另建的SramCore与普通allocator工作区，本页不把两者容量相加或重复收费。来源：nand_core.py:641-676,1898-1922；scripts/exploring_hbf_paper_config.py:272-291,326-340；sram_core.py；scripts/exploring_hbf_native_config.py。

## Slide 12
HeteroLLM-Sim · 建模层级
HBF：媒体写入与可选管理层
写完成的含义，取决于协议模式和是否启用 HOST 暂存
12
通用 NAND 核心
Strict OCP + HOST 暂存
小写入
RMW 或拒绝
未启用 write_buffer：
部分页写按配置补读旧页再 Program，
或直接拒绝
可选 write_buffer：有限容量、页合并；
Host 到达可先确认，媒体随后 drain
16 × 256 B = 4 KiB
HOST 页合并
整页 Program
上层小型日志式 FTL：异地更新、映射、GC
核心普通写必须整页，完成到媒体；
不能借用 generic 的提前确认语义
代码：nand_core.py · hbf_staging.py · hbf_staging_runtime.py · 测试 test_hbf_staging.py:303–319
Notes: NandCore本体不含FTL/GC；但项目上层HbfStagingController已实现有限HOST DRAM暂存、小型日志式FTL和live-page GC，不能笼统说项目无FTL/GC。通用模式write_buffer_bytes>0是核心有限host-side budget，有页合并和host-ack/drain语义；strict ocp_hbf_0_7禁止该核心write_buffer，要求完整对齐4KiB普通写，顺序Program，page-0自动擦除，完成点为媒体完成。独立HOST DRAM staging接小KV片段，绑定真实HOST DRAM与fabric，不能拿HBM冒充。测试16次256B写在凑足4KiB后才Program。FTL异地更新旧页失效，GC搬存活页后复用块；不是原地单页擦除。来源：nand_core.py:353-362,784-899,1840-1884,1958-1996；memory_mapping.py:199-208；hbf_staging.py:476-526,834-986；hbf_staging_runtime.py:1-38；tests/test_hbf_staging.py:303-319。

## Slide 13
HeteroLLM-Sim · 建模层级
跨设备搬运与算子完成时间
媒体服务结果回到任务图，计算、链路与内存的重叠由模型和依赖决定
13
源端访问
链路 / Fabric
目的端访问
具体任务路径决定串行、分块或流水关系；每个 owner 保留自己的日历与计费
Native kernel 的服务包络
其他资源
内存 Core
+ dependency
完成
Tkernel = max（其他资源跨度，内存 Core 跨度）+ dependency
公式适用于代码中的 native kernel envelope；不是所有搬运阶段的通用公式
Notes: 资源日历为每个owner记录真实资源占用；单lane预订开始时间=max(earliest,ready+方向切换代价)，多lane选最早可用lane。图的上半部分是搬运要计入的端点与链路示意，不声称所有路径均完整串行相加；具体直接、staged或分块流水关系需查看实际任务。下半部分对应data_motion中的native kernel envelope：原backing memory估算由实际Core span替换，避免重复加一遍；kernel duration=max(other resource span,memory span)+dependency。模型是Core memory加已有compute resource model，非实测whole-kernel replay。来源：memory_transfer.py:263-328；data_motion.py:1444-1485,1730-1769；event_kernel.py:685-705；kv_transfer.py、memory_transfer.py、data_motion.py相关搬运实现。

## Slide 14
HeteroLLM-Sim · 建模层级
64 B 读请求，为什么可能触发 4 KiB 页读
固定示例：HBM 为 32 B burst；HBF 为 strict OCP 4 KiB 页、64 B Host 粒度
14
访问条件
介质 / 内部动作
接口有效传输
HBM · 对齐 64 B
2 × 32 B DQ
64 B
HBF · 冷缓存
4 KiB 阵列页 + 内部搬运
64 B Host
HBF · 已就绪命中
跳过阵列读与内部搬运
64 B Host
64×
只比较冷读的媒体页容量与有效载荷；不是延迟倍数，也不是 Host 传输倍数
代码：memory_mapping.py:173–188,240–257 · nand_core.py:1898–1955
Notes: 本页假设地址64B对齐且不跨HBF页，HBM burst为32B，strict OCP HBF Host粒度为64B。HBM逻辑64B触发2个burst，总DQ字节64B，但ACT/PRE/CA等时序不能因字节放大为1而忽略。HBF冷读的阵列和内部搬运是4096B，Host仍为64B；媒体页容量相对有效载荷4096/64=64倍。命中且页ready时跳过阵列和内部传输。不同资源的字节不能相加成一个含糊的总流量，再拿它去除某一带宽。论文generic配置常把Host粒度设为4KiB，因此同一小请求在那一配置也可能有Host放大；不能把本页OCP数值套过去。来源：memory_mapping.py:173-188,240-257；nand_core.py:1898-1955；physical_presets.py:130-163；tests/test_hbf_protocol_contract.py:28-59。

## Slide 15
HeteroLLM-Sim · 建模层级
怎样把访存影响读成系统性能
一次 transaction 的延迟先影响关键路径，再影响 Token；它不直接等于 TPOT
15
1
字节账
要多少 / 搬多少
Logical bytes：应用有效载荷
Physical：按 burst / page 计费
2
时间账
跨度 / 忙时 / 总耗时
service_ns：任务 / owner
完成跨度之和（可重叠）
busy：资源实际占用
makespan：总跨度
3
Token 账
TTFT / TPOT
首 Token 时间与后续提交时刻
TPOT 由可见 Token 间隔计算
TPOT =（末个 Token 时间 − 首个 Token 时间）/（可见 Token 数 − 1）
代码：memory_service.py:26–84 · memory_types.py:890–916 · serving.py:17035–17039
Notes: service_ns累加per-task/per-owner完成跨度，这些跨度可重叠，不等于elapsed wall time，也不等于DQ busy time。实际每资源busy和bytes在resource_totals中。transaction achieved bandwidth通常logical bytes/latency；物理页和burst放大、Host/internal字节另看。Token提交时间取terminal item完成；TPOT=(last-first)/(committed_tokens-1)，不足两个可见Token时未定义。系统性能须由任务依赖和资源竞争推导，不能拿一次HBF冷页读取延迟代替TPOT。来源：memory_service.py:26-84；memory_types.py:890-916；memory_transfer.py:478-510；serving.py:16736-16754,16801-16809,17035-17039。

## Slide 16
HeteroLLM-Sim · 建模层级
模型精度、执行加速、采样预测
这三种开关改变的东西不同，解读结果时必须分开
16
1
模型选择
HBM analytical / jedec_hbm
HBF generic / strict OCP
改变状态、命令、约束与完成点
2
同模型执行加速
少记明细、数值 / 编译路径
可证明分支的 max-plus 跳步
保留该模型的资源竞争与状态转移
3
采样与预测
选中层独立副本执行
fast window / stationary 预测
预测窗口不推进全部
live 物理日历
代码：dram_core.py · _compiled_nand.py · _nand_acceleration.py · native_*sampling / fast_window
Notes: HBM标准构造器control_mode=jedec_hbm，但DramCore也支持显式analytical，后者有简化Bank开行、PRE/ACT与传输，不是纯bytes/BW，却没有jedec_hbm完整正常操作约束。capture_details=False不自动改变控制模式。编译NAND仍逐页更新缓存；max-plus acceleration仅在可证明max分支和日历转移后跳步，不能说跳过了物理模型。采样则不同：native_layer_sampling在独立副本执行完整选中层，遗漏前驱作为boundary inputs，不提交live可见Token；native_fast_window不推进live请求/物理日历，forecast_has_physical_trace=False；stationary假设同类未采样层地址跨row差异可忽略，尚未严格界定。来源：dram_core.py:90-105,527-556；_compiled_nand.py:11-25；_nand_acceleration.py:1-8；native_layer_sampling.py:1-7；native_fast_window.py:1-7,29-35；native_stationary.py:34-40,70-74。

## Slide 17
HeteroLLM-Sim · 建模层级
已实现的建模深度与边界
准确名称：有状态、物理地址驱动的事务 / 命令与资源时序仿真
17
范围 | HBM | HBF
地址与组织 | Stack / Channel / PC / Bank / Row | Channel / LUN / Plane / Block / Page
状态与时序 | 正常操作命令子集、开行、方向与刷新约束 | 页读 / Program / Erase；可配置读缓存
可选管理 | 简化 analytical 或 jedec_hbm；有限请求调度 | generic write buffer；strict OCP HOST FTL / GC
未覆盖 / 不宣称 | 完整 JEDEC、厂商映射、训练与电路行为 | 完整 AXI、ECC / retention 与 cell 内容行为
机制已经实现 ≠ 参数已对目标芯片校准；研究假设、标准参考与实测证据应分别说明
代码：hbm_geometry.py:379–391 · nand_core.py:353–362 · hbf_staging.py:476–526
Notes: 这张表是实现范围，不是所有模式同时启用。HBM刷新all_bank需要参数启用，analytical不具备相同约束；jedec_hbm仅正常命令子集，缺训练、parity/ECC传输、auto-precharge和per-bank refresh。NandCore不含FTL/GC，但上层strict OCP staging有小型日志式FTL和GC。HBF可选wear model计擦除P/E并按用户比例增长Program时延，不等同寿命物理预测或wear-level remapping。参考预设有明确假设来源；论文HBM4借用HBM3E的tRRD/tFAW不能包装成目标厂商已校准。strict OCP参考4us读/75us写/2ms擦也是探索假设，不是OCP规范强制值。来源：hbm_geometry.py:379-391；nand_core.py:353-362,724-768；physical_presets.py:137-163；scripts/exploring_hbf_paper_config.py:231-258；hbf_staging.py:476-526,834-986。

## Slide 18
HeteroLLM-Sim · 建模层级
理解这个仿真器的三个抓手
先找到数据位置，再看介质动作，最后看谁在等待谁
18
1
位置
地址层级告诉你
数据落在哪个物理单元
2
动作
HBM 看开行与命令
HBF 看页、缓存与编程
3
竞争
共享总线与任务依赖
共同决定完成时间
HBM 像按抽屉取物；HBF 像整箱拆零。
仿真器真正计算的是：这些动作如何占用资源，并推迟后续任务。
阅读每次实验结果时，同时确认：物理配置、协议模式、是否采用采样预测
Notes: 结论回到用户可操作的理解：地址不只是一串数字，几何决定映射；HBM的状态与命令决定何时能占DQ；HBF的页/缓存/Program决定何时能走共享通道；任务图把这些完成点连成关键路径。不要仅根据峰值带宽判断性能，也不要仅根据地址层级推导独立资源数。最后读实验结果必须同时检查配置、protocol/control mode和采样预测标记。所有解释基于2026-10-26当前工作区而非单一提交快照，现有未提交改动亦在分析范围中。

## Slide 19
HeteroLLM-Sim · 建模层级
附录：按问题阅读代码
每页讲稿备注还包含对应文件和行号，可用于继续核对细节
19
1
定义哪些层级？
memory_types.py
hbm_geometry.py / _hbm_dependencies.py
配置与标准组织
2
地址怎样落到资源？
memory_mapping.py
memory_allocator.py
映射、拆分与分配
3
访问怎样完成？
dram_core.py / _hbm_control.py
nand_core.py / hbf_staging.py
状态、时序与管理
4
怎样影响 Token？
data_motion.py / event_kernel.py
memory_service.py / serving.py
回写、依赖与指标
数值例来源：test_hbm_clock_arithmetic.py · test_hbm_stack_geometry.py · test_hbf_staging.py
以上文件位于 src/heterollm_sim；测试位于 tests；论文配置入口位于 scripts
Notes: 完整源码阅读顺序：1 src/heterollm_sim/memory_types.py:243-304,659-773，hbm_geometry.py:266-297，_hbm_dependencies.py:60-66。2 memory_mapping.py:49-98,124-188,199-257，memory_allocator.py:25-47,91-100。3 dram_core.py:90-105,411-420,527-556，_hbm_control.py:1-13,37-130,486-584，nand_core.py:353-362,537-690,1800-1996，hbf_staging.py:476-526,834-986。4 data_motion.py:1209-1235,1376-1485,1730-1769，event_kernel.py:685-705，memory_service.py:26-84，serving.py:17035-17039。数值例：tests/test_hbm_clock_arithmetic.py:16-38；tests/test_hbm_stack_geometry.py:275-290；tests/test_hbf_staging.py:303-319。论文映射：scripts/exploring_hbf_paper_config.py:231-342。本PPT未使用外部图片；示意图均为可编辑PowerPoint原生形状，图中比喻并非硬件结构实拍。